## Slide 1: HDS USP & USP-V systems

## Slide 2: Agenda
Generel information
HDS Universal Storage Platform (USP & USP-V)
  Tekniske specifikationer
  Opbygning
HDS Network Storage Controller (NSC55 & USP-VM)
  Tekniske specifikationer
  Opbygning
HP og SUN series
Partnummer system
Spørgsmål

## Slide 3: Generel information
HDS | XP | SUN | Kan konfigureres sammen | Bemærkninger
7700C/7700E | XP256 |  |  | 
9200 |  |  |  | 
9500V (9520, 9530, 9570, 9580, 9585) |  |  |  | 
9910 | XP48 | SE9910 | x | 9900 serien
9960 | XP512 | SE9960 | x | 9900 serien
9970V | XP128 | SE9970 | x | 9900V serien
9980V | XP1024 | SE9980 | x | 9900V serien
Pilot |  |  |  | 
AMS (200,500,1000)/wms/sms |  |  |  | 
AMS 2000 (2100,2300,2500) |  |  |  | 
NSC 55 | XP10000 | 9985 | x | 
USP (100,600,1100) | XP12000 | 9990 | x | 
USP-VM | XP20000 | 9985V | x | 
USP-V | XP24000 | 9990V | x | 
HUS |  |  |  | 
VSP | P9500 |  |  | 

## Slide 4: Generel information
HDS Enterprise Storage systems
USP og NSC55 blev lanceret i 2004
USP-V og USP-VM blev lanceret i 2007 (2nd generation)
Bliver oftest brugt indenfor Finans, olie/gas, medie og sundhedssektoren

## Slide 5: Overblik
USP
USP-V
NSC55
USP-VM
2004
2007

## Slide 6: HDS Universal Storage Platform (USP & USP-V)

## Slide 7: Tekniske specifikationer
USP
330TB Capacity
128Gb Cache
192 Fibre channel ports 96 Escon ports 48 Ficon ports

## Slide 8: Tekniske specifikationer
USP-V
986TB Capacity
512Gb Cache
224 Fibre channel ports 112 Escon ports 112 Ficon ports

## Slide 9: Opbygning
Control unit (DKC)
Memory options
Interface options
Disk unit (DKU)
Disk options

## Slide 10: Control unit DKC510I-5/DKC610I-5
Forsiden

## Slide 11: Control unit DKC510I-5/DKC610I-5
Bagside

## Slide 12: Control unit
Består af rigtig mange mindre dele
PSU
FAN
Batteri
Basic printkort
SVP (styreenhed)
= Gode muligheder for spare part salg

## Slide 13: Memory options USP
Cache memory mainboard (4Gb module)
Cache memory expansion board (8Gb module)
4Gb Cache memory module
8Gb Cache memory module
Shared memory mainboard (1Gb module)
Shared memory expansion board (2Gb module)
1Gb Cache memory module
2Gb Cache memory module

## Slide 14: Memory options USP-V
Cache memory mainboard
4Gb Cache memory module
8Gb Cache memory module
16Gb Cache memory module
Shared memory mainboard
2Gb Shared memory module
4Gb Shared memory module

## Slide 15: Interface options USP

## Slide 16: Interface options USP-V

## Slide 17: Disk unit (DKU) DKU505I-18/DKU605I-18
Forsiden

## Slide 18: Disk unit (DKU) DKU505I-18/DKU605I-18
Bagsiden

## Slide 19: Disk options USP
DKU-F505I-72KS | 5524271-A | 72GB 15K
DKU-F505I-146JS | 5524269-A | 146Gb 10K
DKU-F505I-146JSR | 5524269-D+E | 146Gb 10K
DKU-F505I-146KSR | 5524272-D+E+F | 146Gb 15K
DKU-F505I-300JSR | 5524270-D+E+F | 300Gb 10K
DKU-F505I-300KSR | 5524276-E | 300Gb 15K
DKU-F505I-400JSR | 5524277-D | 400Gb 10K

## Slide 20: Disk options USP-V
DKC-F605I-72KS | 5529291-A | 72Gb 15K
DKC-F605I-146KS | 5529292-A | 146Gb 15K
DKC-F605I-300JS | 5529297-A | 300Gb 10K
DKC-F605I-300KM | 5529293-A+B | 300Gb 15K
DKC-F605I-300KS | 5529293-A | 300GB 15K
DKC-F605I-400JS | 5529298-A | 400Gb, 10K
DKC-F605I-450KS | 5529294-A | 450Gb 15K
DKC-F605I-600KS | 5529301-A | 600Gb, 15K
DKC-F605I-1R0HS | 5529296-A | 1Tb SATA
DKC-F605I-2R0HS | 5529302-A | 2TB SATA

## Slide 21: Overblik
USP
USP-V
NSC55
USP-VM
2004
2007

## Slide 22: HDS NSC55 & USP-VM

## Slide 23: Tekniske specifikationer NSC55
NSC55
72TB Capacity
64Gb Cache
48 Fibre channel ports 16 Escon ports 16 Ficon ports

## Slide 24: Tekniske specifikationer USP-VM
USP-VM
193TB Capacity
128Gb Cache
48 Fibre channel ports 24 Escon ports 24 Ficon ports

## Slide 25: Opbygning
Control unit (DKC)
Memory options
Interface options
Disk unit (DKU)
Disk options

## Slide 26: Control unit DKC515I-5/DKC615I-5

## Slide 27: Memory options NSC55
Cache memory mainboard (4Gb module)
Cache memory expansion board (8Gb module)
4Gb Cache memory module
8Gb Cache memory module
Shared memory mainboard (1Gb module)
Shared memory expansion board (2Gb module)
1Gb Cache memory module
2Gb Cache memory module
*samme som USP

## Slide 28: Memory options USP-VM
Cache memory mainboard
4Gb Cache memory module
8Gb Cache memory module
16Gb Cache memory module
Shared memory mainboard
2Gb Shared memory module
4Gb Shared memory module
*samme som USP-V

## Slide 29: Interface options NSC55
*samme som USP

## Slide 30: Interface options USP-VM
*samme som USP-V

## Slide 31: Disk unit DKC-F515I-B2/DKC-F615I-B2

## Slide 32: Disk options NSC55
DKU-F515I-72KS | 5524271-A | 72GB 15K
DKU-F515I-146JS | 5524269-D | 146Gb 10K
DKU-F515I-146JSR | 5524269-D | 146Gb 10K
DKU-F515I-146KSR | 5524272-D+E+F | 146Gb 15K
DKU-F515I-300JSR | 5524270-D+E+F | 300Gb 10K
DKU-F515I-300KSR | 5524276-E | 300Gb 15K
DKU-F515I-400JSR | 5524277-D | 400Gb 10K
*samme som USP

## Slide 33: Disk options USP-VM
DKC-F615I-72KS | 5529291-A | 72Gb 15K
DKC-F615I-146KS | 5529292-A | 146Gb 15K
DKC-F615I-300JS | 5529297-A | 300Gb 10K
DKC-F615I-300KM | 5529293-A+B | 300Gb 15K
DKC-F615I-300KS | 5529293-A | 300GB 15K
DKC-F615I-400JS | 5529298-A | 400Gb, 10K
DKC-F615I-450KS | 5529294-A | 450Gb 15K
DKC-F615I-600KS | 5529301-A | 600Gb, 15K
DKC-F615I-1R0HS | 5529296-A | 1Tb SATA
DKC-F615I-2R0HS | 5529302-A | 2TB SATA
*samme som USP-V

## Slide 34: HP & SUN version
HDS | HP | SUN
NSC 55 | XP10000 | 9985
USP (100,600,1100) | XP12000 | 9990
USP-VM | XP20000 | 9985V
USP-V | XP24000 | 9990V

## Slide 35: Partnummer systemet Eksempel 1
Eksempel USP
- DKU-F505I-146KSR
- 5524272-E
- S2D-K146FC (variant)
Eksempel NSC55
- DKU-F515I-146KSR
- 5524272-E
- S2D-K146FC (variant)
= USP 146GB 15K disk
= USP 146Gb 15K disk
= USP-146GB 15K disk
= NSC55 146GB 15K disk
= NSC55 146GB 15K disk
= NSC55 146GB 15K disk

## Slide 36: Partnummer systemet

## Slide 37: Partnummer systemet Eksempel 2
Eksempel USP-V
- DKC-F610I-C4G
- 5529253-A
- 4x 5529253-A
Eksempel USP-VM
- DKC-F615I-C4G
- 5529253-A
- 4x 5529253-A
= USP-V 4Gb Cache memory
= USP-V 1 Gb Cache memory
= DKC-F610I-C4G
= USP-VM 4Gb Cache memory
= USP-VM 1Gb Cache memory
= DKC-F615I-C4G

## Slide 38: Partnummer systemet Eksempel 2
USP-V/USP-VM 1Gb Cache memory dimm

## Slide 39: Partnummer systemet Eksempel 2
4x 5529253-A = DKC-F610I-C4G

## Slide 40: Spørgsmål